Работы, выполненные по текущему ремонту  общедомовых  инженерных сетей и элементов конструкций

многоквартирного дома, расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.22

за  период  с 01.01.2010г.  по  31.12.2010г.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРэ 11-009-1 | Заделка оргалитом проемов шахт инженерного оборудования ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.0625 | 4.40 | 0.28 |
|  | цена пост | Саморез | шт | 17 |  |  |
| 2 | ТЕРэ 11-011 | Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0.1224 | 40.80 | 4.99 |
|  | цена пост | Кирпич | шт | 48 |  |  |
|  | цена пост | Цемент | кг | 10 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 30 |  |  |
| 3 | ТЕРэ 12-039 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ( кв.13,17 ) | 10 шт | 0.4 | 8.39 | 3.36 |
| 4 | ТЕРэ 12-043 | Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | 10 шт | 1.6 | 4.45 | 7.12 |
| 5 | ТЕРэ 15-007 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 ( с уч. мат. б/у ) | 10 м2 | 0.043 | 13.78 | 0.59 |
| 6 | ТЕРэ 15-046-1 | Нарезка заготовок из оргалита б/у для заделки проемов шахт инженерного оборудования | м | 22 | 0.16 | 3.52 |
| 7 | ТЕРэ 15-051-1 | Укрепление досок объявлений, установка л/указателей ) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | шт | 6 | 0.51 | 1.53 |
|  | цена пост | Лестничный указатель | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Петля | шт | 6 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп с буром | шт | 18 |  |  |
|  | цена пост | Шуруп по гипр. | шт | 12 |  |  |
|  | цена пост | Дюбель | шт | 24 |  |  |
| 8 | ТЕРэ 15-051-2 | Демонтаж решеток на подв. окна | шт | 9 | 0.51 | 4.59 |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 9 | ТЕРэ 16-034-2 | Заделка вводов | шт | 5 | 0.41 | 2.05 |
|  | цена пост | Цемент | кг | 20 |  |  |
|  | цена пост | Песок | кг | 40 |  |  |
| 10 | ТЕРэ 21-021 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью (с уч. окраски вводов ) | 10 м2 | 0.196 | 2.81 | 0.55 |
|  | цена пост | Краска МА -15 | кг | 0.25 |  |  |
|  | цена пост | Краска ( колер ) | кг | 4.35 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.12 |  |  |
|  | цена пост | Уайтспирит | л | 0.2 |  |  |
| 11 | ТЕРэ 21-123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз ( ВУ , с уч. окраски задвижек в ИТП ) | 10 м2 | 0.958 | 6.92 | 6.63 |
|  | цена пост | Краска | кг | 0.88 |  |  |
|  | цена пост | Битумный лак | кг | 0.272 |  |  |
| 12 | ТЕРэ 23-004-1 | Нарезка заготовок по размеру ( с уч. мат. б/у для проведения работ в ТЦ ) | 1 м | 5 | 0.33 | 1.65 |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 13 | ТЕРэ 23-004-2 | Демонтаж труб | 1 м | 3 | 0.33 | 0.99 |
| 14 | ТЕРэ 23-029 | Ручная сварка стыковых соединений ( с уч. приварки штырей на подв. окна, переврезка труб д.40 и РТ) | ст | 60 | 0.63 | 37.80 |
|  | цена пост | Электроды | кг | 0.2 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 14 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 28 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.4 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. 125 | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.15 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.40 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Отвод д.50 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.40 | шт | 3 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.20 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Резьба д.50 | шт | 3 |  |  |
| 15 | ТЕРэ 31-018 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм ( с уч. мат. б/у для установки штуцеров ) | 1 м | 1.3 | 1.07 | 1.39 |
|  | цена пост | Труба д.20 мм | м | 0.6 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 0.5 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 1 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.05 |  |  |
| 16 | ТЕРэ 31-019 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром(до: 32 мм | 1 м | 2.2 | 1.09 | 2.40 |
|  | цена пост | Труба д.32 | м | 2.2 |  |  |
|  | цена пост | Ацетилен | л | 2 |  |  |
|  | цена пост | Кислород | л | 4 |  |  |
|  | цена пост | Проволока сварочная | кг | 0.15 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
| 17 | ТЕРэ 31-022-1 | Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 1 сгон | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  | цена пост | Контргайка д.32 | шт | 1 |  |  |
| 18 | ТЕРэ 31-023 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 1 сгон | 4 | 0.85 | 3.40 |
|  | цена пост | Бачонок д.50 | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Американка д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Снон д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Муфта д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Контргайка д.50 | шт | 1 |  |  |
| 19 | ТЕРэ 31-027 | Смена: пробко-спускных кранов | 1 шт. | 2 | 0.42 | 0.84 |
|  | цена пост | Кран шар. д.15 | шт | 2 |  |  |
| 20 | ТЕРэ 31-052 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 4 | 0.31 | 1.24 |
| 21 | ТЕРэ 31-058 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ( с уч. мат. б/у ) | 1 м3 | 0.8 | 4.70 | 3.76 |
| 22 | ТЕРэ 31-060 | Установка термометра ( с уч. мат. б/у ) | шт | 3 | 0.35 | 1.05 |
|  | цена пост | Термометр до 200 гр. техн. прямой, жидк. | шт | 2 |  |  |
|  | цена пост | Оправа под термометр | шт | 1 |  |  |
| 23 | ТЕРэ 31-064-1 | Включение и отключение задвижек | шт | 14 | 0.70 | 9.80 |
| 24 | ТЕРэ 31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. | 1 стояк | 2 | 0.66 | 1.32 |
| 25 | ТЕРэ 31-073-1 | Включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполенния работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. ( кв. 13,17 ) к затратам труда и к з/п рабочих: 0,5 | 1 стояк | 3 | 0.33 | 0.99 |
| 26 | ТЕРэ 32-028 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт. | 1 | 1.34 | 1.34 |
| 27 | ТЕРэ 32-029 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт. | 6 | 1.73 | 10.38 |
|  | цена пост | Фильтр д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Клапан обр.д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Редуктор давления | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | ТРЖ д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Вентиль д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Вентиль д.40 | шт | 1 |  |  |
| 28 | ТЕРэ 32-034 | Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм | 1 шт. | 1 | 2.77 | 2.77 |
|  | цена пост | Задвижка д.50 | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Болт | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Гайка | шт | 8 |  |  |
|  | цена пост | Круг отр. | шт | 1 |  |  |
|  | цена пост | Резина 3 мм | кг | 1 |  |  |
| 29 | ТЕРэ 32-072 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм | 1 м | 2.6 | 1.35 | 3.51 |
|  | цена пост | Труба д.50 | м | 2.6 |  |  |
| 30 | ТЕРэ 32-071 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 40 мм | 1 м | 2.2 | 1.21 | 2.66 |
|  | цена пост | Труба д.40 | м | 2.2 |  |  |
| 31 | ТЕРэ 40-023 | Смена светильников: с лампами накаливания | 1 шт. | 1 | 0.89 | 0.89 |
|  | цена пост | Светильник НББ 64-60-025 стекло прямой | щт | 1 |  |  |
| 32 | ТЕРэ 40-032-1 | Смена плафона к светильнику ( с уч. мат. б/у ) | шт | 2 | 0.21 | 0.42 |
|  | цена пост | Стекло к светильнику | шт | 1 |  |  |
| 33 | ТЕРэ 40-037 | Смена плавкой вставки на электpощите ( с уч. мат. б/у ) | шт | 1 | 2.53 | 2.53 |
| 34 | ТЕРэ 40-045 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 1 шт. | 1 | 0.20 | 0.20 |
| 35 | ТЕРэ 40-059 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 36 | ТЕРэ 40-059-1 | Подключение и отключение перфоратора | шт | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 37 | ТЕРэ 50-011 | Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.2 | 4.00 | 0.80 |
| 38 | ТЕРэ 50-015 | Осмотp водопpоводов, канализации, отопления в квартирах. к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 | 100 кв. | 0.02 | 18.00 | 0.36 |
| 39 | ТЕРэ 65-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой (с уч. строит. материалов для подв. окон ) | груз | 20 | 0.50 | 10,0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  | 143 |